## Slide 1: Тема урока: Обработка нагрудника фартука 5 класс
Автор: Закладная
Ирина Александровна,
учитель технологии,
МБОУ СОШ №5,
г. Новый Уренгой, ЯНАО

## Slide 2: Вопросы для повторения
Какую роль выполняют бретели фартука?
Каким швом обрабатывали бретели?
Операция временного соединения двух одинаковых по размеру деталей называется….
Операция постоянного соединения двух деталей с последующим вывертыванием на лицевую сторону называется….
Влажно-тепловая обработка деталей с целью уменьшения толщины шва……

## Slide 3: Значение слова нагрудник
1. Название различного вида приспособлений, надеваемых на грудь:
а) часть военных доспехов в виде щитка или панциря, защищающая грудь;
б) часть конской сбруи, накладываемая на грудь лошади;
в) связка плавательных пробок, надеваемая на грудь и поддерживающая человека на поверхности воды.

## Slide 4: Значение слова нагрудник
2. Это короткий передник (или часть передника), носимый на груди для защиты одежды при еде, работе или для украшения.

## Slide 5: Технологическая последовательность обработки нагрудника
Наложить бретели на лицевую сторону детали нагрудника необработанным срезом вверх.
Бретели расположить на расстоянии 1см от боковых срезов нагрудника, швами к середине нагрудника.
Шаг 1

## Slide 6
Шаг 2
Наложить сверху вторую лицевую деталь нагрудника лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, сметать.

## Slide 7
Шаг 3
Сметать по боковым и верхней сторонам нагрудника на 9мм от края
Обтачать нагрудник с трех сторон по контурной линии.

## Slide 8
Шаг 4
Удалить нитки строчек временного назначения
Срезать припуски на шов в углах, не доходя до машинной строчки 2 мм.

## Slide 9
Шаг 5
Вывернуть деталь нагрудника с бретелями на лицевую сторону, выправить углы

## Slide 10
Шаг 6
Готовый нагрудник приутюжить, выправляя шов на ребро

## Slide 11: Правила безопасной работы
Обрабатывая нагрудник, следует соблюдать правила техники безопасности:
при работе иглами, ножницами, булавками;
при работе на швейной машине;
при утюжильных работах

## Slide 12: Практическое задание
Выполнить обработку нагрудника согласно технологической последовательности
Оценить себя по критериям в карте самоконтроля

## Slide 13: Карта самоконтроля
Критерии оценки | Баллы | Своя оценка
1. Расположение бретелей симметрично | 3 | 
2. Ширина припусков шва одинакова по всей длине 1см | 3 | 
3. Припуски шва в уголках срезаны, не доходя до машинной строчки на 2-3 мм | 3 | 
4. Уголки выправлены, нет толщины шва | 1 | 
5. Удалены сметочные строчки | 1 | 
6. Шов обтачивания выправлен на ребро | 2 | 
7. Влажно - тепловая обработка выполнена аккуратно | 2 | 
ОБЩИЙ БАЛЛ | 15 | 
14-15 баллов - оценка «5», 11-13 баллов - оценка «4», 7-10 баллов – оценка «3»

## Slide 14: Вопросы для закрепления теоритических знаний
Что означает слово «нагрудник»?
Обтачивание - это…
На каком расстоянии от боковых сторон нагрудника располагаются бретели?
Для чего срезают припуски на швы в уголках нагрудника?
Назовите критерии оценивания выполненой обработки нагрудника