## Slide 11: двойной шов
бельевой
шов

## Slide 12
Обработка
наволочки двойным швом.

## Slide 13: Цель урока
Учиться обрабатывать боковые срезы наволочки двойным швом.

## Slide 14
правила техники безопасности.

## Slide 15: Найди ошибку

## Slide 16: Что произойдёт, если игла валяется на полу, а дежурный моет пол?

## Slide 17: Где храним иглы, булавки?

## Slide 18: Как правильно положить ножницы?

## Slide 19: Правильно ли лежат на рабочем месте ножницы?

## Slide 20: Можно так передать ножницы?

## Slide 21: А если бегать с ножницами?

## Slide 22: Где место ножницам?

## Slide 23: Помните о работе с утюгом?

## Slide 24: А здесь нет нарушений?

## Slide 25
термины
Сложить
лицевыми сторонами,
стачать на 05см,
разутюжить,
приутюжить,
стачать на 1см.

## Slide 26: Попробуй, прочитай термины
Ст-ч-ть
Ра-ут-жи-ь
С-ож-ть
П-иу-южи-ь

## Slide 27: Двойной шов.
Сложить детали лицевыми сторонами наверх, сколоть, стачать на 0,5см (5мм).
Разутюжить шов.
Приутюжить в ребро на изнаночной стороне.
Стачать на 7-10 мм (1см) по изнаночной стороне.
Разутюжить шов по лицевой стороне.
Двойной шов служит для соединения деталей. Применяется при пошиве белья: наволочек, пододеяльников, ночных сорочек, пижам. Ширина шва 7- 10мм.

## Slide 28: физминутка

## Slide 29: Двойной шов.
Сложить детали лицевыми сторонами наверх, стачать на 0,5см (5мм).
Разутюжить шов,
Приутюжить в ребро на изнаночной стороне.
Стачать на 7-10 мм (1см) по изнаночной стороне.
Разутюжить шов по лицевой стороне.
Двойной шов служит для соединения деталей. Применяется при пошиве белья: наволочек, пододеяльников, ночных сорочек, пижам. Ширина шва 7- 10мм.

## Slide 30: Тема урока
Обработка наволочки двойным швом

## Slide 31: Цель урока
Учить обрабатывать боковые срезы наволочки
двойным швом