Самостоятельная работа «Электромагнитная индукция»

В-1

1. Какую работу выполняет магнитное поле с индукцией 1,5∙10-2Тл при перемещении на расстояние 20см проводника длиной 2м, по которому течёт ток 10А? Проводник размещён под углом 30◦ .

2. Какой величины ЭДС индукции возбуждается в контуре, если в нём за 0,1с магнитный поток изменяется на 0,05Вб?

3. Какова индуктивность соленоида, если при силе тока 5А через него проходит магнитный поток 50мВб?

В-2

1. проводник длиной 40см находится в магнитном поле с индукцией 0,8Тл. Проводник пришёл в движение перпендикулярно силовым линиям, когда по нему пропустили ток 5А.Определить работу магнитного поля, если проводник переместился на 20см.

2. Определить ЭДС индукции в рамке при изменении магнитного потока в ней от 0,1 до 0,26Вб за 0,16с.

3. Какой должна быть сила тока в обмотке дросселя с индуктивностью 0,5Гн, чтобы энергия оказалась равной 1Дж?