## Slide 1: Резистор, конденсатор, катушка индуктивности в цепи переменного тока
Выполнила: Козьякова Сусанна Айказовна, учитель физики ГБОУ СОШ № 341 Невского р-на Санкт-Петербурга

## Slide 2
Резистор в цепи переменного тока
Схема включения
~
R
Umcosωt
u=Umcosωt
R – активное сопротивление
Y
O
X
Im
Um
T/2
T
u i
Um
-Um
-Im
Im
O
T= 2π/ω
Напряжение и сила тока в резисторе совпадают по фазе в любой момент времени
t

## Slide 3: 2. Мощность тока в резисторе
t
P
O
T/4
T/2
3T/4
T
0.5
Действующее значение силы переменного тока равно силе постоянного тока, при котором в проводнике выделяется такое же количество теплоты, что и при переменном токе за тот же промежуток времени

## Slide 4
3. Конденсатор в цепи переменного тока
Схема включения
~
С
Umcosωt
u=Umcosωt
Ёмкостное сопротивление
u i
T/2
T
T= 2π/ω
Um
Im
O
-Im
-Um
t
Im
O
X
Um
Сила тока через конденсатор опережает напряжение на нем на π/2

## Slide 5
4. Мощность тока на конденсаторе
T/4
T/2
3T/4
O
t
Среднее значение мощности переменного тока на конденсаторе за период Т равно 0
T

## Slide 6
5. катушка индуктивности в цепи переменного тока
Схема включения
~
L
Umcosωt
u=Umcosωt
Индуктивное сопротивление
u i
T/2
T
T= 2π/ω
Um
Im
O
-Im
t
Im
O
X
Um
Колебания силы тока в катушке индуктивности отстают по фазе на π/2 от колебаний напряжения на ней

## Slide 7
6. Мощность тока в катушке
T/4
T/2
3T/4
O
t
Среднее значение мощности переменного тока в катушке индуктивности за период Т равно 0
T

## Slide 8
Д/З
§32-34 автора Г.Я. Мякишева и др.
ЛИТЕРАТУРА: Физика. 11класс./авт. Г.Я. Мякишев. Иллюстрированный атлас по физике. 11класс./ авт. В.А. Касьянов