## Slide 1: Пришивание пуговиц

## Slide 2: Техника безопасной работы.

## Slide 3: При работе с ножницами
1. Хранить в определенном месте.
2. Работать только исправленным инструментом.
3. Не оставлять ножницы раскрытыми.
4. Передавать ножницы кольцами вперед своему товарищу.

## Slide 4: При работе с иглой
1. Хранить иглу в определенном месте: игольнице .
2. Запрещается брать иглу в рот и вкладывать в одежду.
3.До начала работы и после её окончания пересчитай количество игл: оно должно совпадать.
4. Найти потерявшуюся иглу можно с помощью магнита.
5. Запрещается откусывать нитку зубами.

## Slide 5: Виды пуговиц с отверстиями

## Slide 6: Способы пришивания пуговиц

## Slide 8: Порядок пришивания пуговиц.

## Slide 9: Начало работы
Для начала нам нужно:
Отмерить нужное количество нитки
Длину рабочей нитки для шитья можно определить по руке
Вдеть нитку в ушко иголки и завязать узелок.
Взять нитку в правую руку, а иголку в левую, вдеть кончик нитки в ушко и соединим два кончика нитки. Узелок делают на указательном пальце 2-3 оборота, закручивают большим и указательным пальцем, снимают осторожно с пальца и затягивают.

## Slide 10
С лицевой стороны ткани приложить пуговицу с двумя отверстиями
- Сначала необходимо продеть иглу через ткань, чтоб узелочек остался на изнаночной стороне, затем продеть иглу в первое отверстие в пуговице, потом во второе отверстие в пуговице и продеть через ткань. - Повторите несколько раз (Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4-5стежками)

## Slide 12: Заключительный этап
Остановиться на изнаночной стороне, продеть нитку под стежками, но не до конца, чтоб осталась петелька, и за тем продеть в петельку. Обрезать нитку. Работа выполнена.